附件：

甘肃电器科学研究院综合办公楼屋顶防水层、环境试验室屋顶、   天沟及暖气管道等维修更换、项目施工要求

一、综合办公楼屋顶面积约为：655㎡

施工要求：综合办公楼屋顶原有SBS防水材料全部揭除，采用聚酯胎3+3毫米防水材料，重新做综合办公楼屋顶防水处理。

二、环境试验室屋顶面积约为：377㎡

施工要求：环境试验室屋顶拆除原有彩钢泡沫夹心瓦，全部更换为防火彩钢岩棉夹心瓦；对原天沟进行拆除，新做天沟采用1.0毫米不锈钢板材沟槽，提高使用寿命。

三、环境试验室暖气管道更换

施工要求：环境试验室原有PPR聚丙烯材料的暖气管道全部拆除，全部更换为镀锌管；阀门更换为铜芯阀门，并将暖气片进行清洗。

注：以上面积为建筑物平面面积，仅供参考；具体费用根据现场施工情况和施工工程量的增减据实结算。